Фундамент сбоку на разрезе (+)

# Text boxes

Глиняная отсыпка

1,8

Песчаная подушка

столб

Глиняная отсыпка

Цоколь

Гидроизоляция

Утеплитель (ЭППС)

Утеплитель (ЭППС)

Арматурный каркас

Лента фундамента

1,5

0,5

Арматурный каркас

Подошва столба

0,25

Отмостка

грунт

Гидроизоляция

0,3

0,3

1,2

0,8

0,8

0,2

1,0

Поперечные (по толщине) прутки D 8 мм длиной по 0,44 м с шагом по высоте (между средним, верхним и нижним рядами) через каждые 0,47 м

0,5

0,4

0,6

Выпуск верха столба в ленту на 0,1 м

6 поперечин арматуры D 8 мм каждые 0,3 м, общей длиной (по кругу) 0,4 м

4 продольных арматуры D 12 мм общей длиной по 5 м с загибом внизу усов кнаружи

Продольная арматура (нижний пояс) D 16 мм

Продольная арматура (средний и верхний пояс) D 12 мм на r между поясами (верхним, средним и нижним) по высоте 0,47 м и по толщине (между наружным, средним и внутренним рядами) 0,22 м

Вертикальные прутки D 12 мм длиной по 0,94 м с шагом в длину 0,4 м