Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 1,00 – 1,20

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Приложение 2.6

Лабораторный номер: 1-1

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тяжел. тугопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,86 | 1,37 | 2,74 | 0,993 | 0,97 | 35,32 | 55,35 | 26,50 | 28,85 | 0,31 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,1 | 25,2 | 0,063 |  |  |
| 0,2 | 36,0 | 0,09 |  |  |
| 0,3 | 46,8 | 0,117 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 15,11 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,036 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Лабораторный номер: 1-2

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина мягкопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,87 | 1,39 | 2,74 | 0,969 | 0,97 | 34,39 | 44,36 | 20,95 | 23,41 | 0,57 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 18,8 | 0,047 |  |  |
| 0,1 | 24,4 | 0,061 |  |  |
| 0,15 | 29,6 | 0,074 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 15,11 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,034 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 3,50 – 3,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1-4

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,61 | 1,04 | 2,74 | 1,643 | 0,92 | 55,30 | 61,51 | 37,45 | 24,06 | 0,74 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 5,6 | 0,014 |  |  |
| 0,1 | 6,4 | 0,016 |  |  |
| 0,15 | 8,0 | 0,02 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 3,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,011 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 4,50 – 4,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1-5

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,60 | 1,05 | 2,74 | 1,601 | 0,89 | 51,88 | 57,31 | 36,60 | 20,71 | 0,74 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 6,0 | 0,015 |  |  |
| 0,1 | 6,8 | 0,017 |  |  |
| 0,15 | 8,4 | 0,021 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 3,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,012 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 5,50 – 5,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1-6

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тяжел. мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,58 | 1,02 | 2,74 | 1,674 | 0,89 | 54,18 | 64,53 | 30,35 | 34,18 | 0,70 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 6,4 | 0,016 |  |  |
| 0,1 | 6,8 | 0,017 |  |  |
| 0,15 | 8,4 | 0,021 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 2,86 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,013 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 6,50 – 6,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 3

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тяжел. мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,62 | 1,08 | 2,74 | 1,547 | 0,90 | 50,74 | 59,34 | 28,25 | 31,09 | 0,72 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 5,2 | 0,013 |  |  |
| 0,1 | 6,4 | 0,016 |  |  |
| 0,15 | 7,6 | 0,019 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 3,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,010 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 7,50 – 7,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1-8

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,71 | 1,20 | 2,74 | 1,281 | 0,91 | 42,36 | 49,29 | 22,47 | 26,82 | 0,74 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 5,6 | 0,014 |  |  |
| 0,1 | 6,0 | 0,015 |  |  |
| 0,15 | 7,2 | 0,018 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 2,29 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,012 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 8,50 – 8,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Лабораторный номер: 1-9

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,96 | 1,56 | 2,72 | 0,743 | 0,94 | 25,63 | 29,86 | 16,41 | 13,45 | 0,69 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 18,4 | 0,046 |  |  |
| 0,1 | 24,8 | 0,062 |  |  |
| 0,15 | 30,8 | 0,077 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 17,22 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,031 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 9,00 – 9,20

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1-12

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина текучепластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,76 | 1,28 | 2,74 | 1,135 | 0,90 | 37,12 | 37,48 | 16,83 | 20,65 | 0,98 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 10,4 | 0,026 |  |  |
| 0,1 | 14,0 | 0,035 |  |  |
| 0,15 | 17,6 | 0,044 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 10,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,017 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 9,50 – 9,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1-10

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина текучепластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,75 | 1,27 | 2,74 | 1,161 | 0,90 | 38,02 | 38,86 | 16,47 | 22,39 | 0,96 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 10,4 | 0,026 |  |  |
| 0,1 | 13,6 | 0,034 |  |  |
| 0,15 | 16,8 | 0,042 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 9,09 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,018 |  |

Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 10,50 – 10,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Лабораторный номер: 1-11

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина мягкопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,93 | 1,47 | 2,74 | 0,865 | 0,99 | 31,37 | 41,62 | 16,04 | 25,58 | 0,60 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 20,0 | 0,05 |  |  |
| 0,1 | 25,2 | 0,063 |  |  |
| 0,15 | 30,0 | 0,075 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 14,04 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,038 |  |

Номер выработки: 2

Интервал отбора, м: 1,00 – 1,20

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Лабораторный номер: 2-1

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тугопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,92 | 1,43 | 2,74 | 0,917 | 1,03 | 34,32 | 48,91 | 25,68 | 23,23 | 0,37 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,1 | 22,4 | 0,056 |  |  |
| 0,2 | 32,4 | 0,081 |  |  |
| 0,3 | 42,4 | 0,106 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 14,04 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,031 |  |

Номер выработки: 2

Интервал отбора, м: 2,00 – 2,20

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 1

Лабораторный номер: 2-2

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тугопластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,93 | 1,48 | 2,74 | 0,852 | 0,98 | 30,45 | 42,00 | 22,39 | 19,61 | 0,41 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,1 | 24,8 | 0,062 |  |  |
| 0,2 | 35,6 | 0,089 |  |  |
| 0,3 | 46,4 | 0,116 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 15,11 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,035 |  |

Номер выработки: 2

Интервал отбора, м: 6,50 – 6,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 2-4

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина тяжел. мягкопластич. сильнозаторфов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,64 | 1,09 | 2,74 | 1,508 | 0,91 | 50,13 | 57,84 | 27,49 | 30,35 | 0,75 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 6,4 | 0,016 |  |  |
| 0,1 | 7,2 | 0,018 |  |  |
| 0,15 | 8,8 | 0,022 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 3,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,013 |  |

Номер выработки: 2

Интервал отбора, м: 9,50 – 9,70

70-195/13-01-ЮА

ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 2-5

Структура грунта: ненарушена

Наименование грунта: Глина текучепластич.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Испытание произведено на приборах |  |
| --- | --- |
| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-96 |
| Высота кольца 35 мм. | ГОСТ 24143-80 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщ. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,77 | 1,31 | 2,74 | 1,091 | 0,88 | 35,05 | 36,12 | 16,23 | 19,89 | 0,95 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |
| --- | --- |
|  | Природное |  |
| Вид среза | неконсолидированный-недренированный срез |  |
| нормальное давление, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа | срезающ. нагрузка, Н | касательное напряжение, МПа |
| 0,05 | 9,6 | 0,024 |  |  |
| 0,1 | 12,8 | 0,032 |  |  |
| 0,15 | 16,0 | 0,04 |  |  |

| Угол внутр. трения, град. | 9,09 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельн. сцепление, МПа | 0,016 |  |

Составил: