Инженерно-геологические условия земельного участка под строительство.

(Владелец земельного участка - гр. Мазур)

Поверхность участка ровная, свободная от застроек. Активных проявлений современных геологических процессов на территории планируемого строительства не зафиксировано.

Геологический разрез представлен четвертичными отложениями:

1. 0,0 – 0,2 м - растительный слой;

2. 0,2 – 2,0 м - суглинок легкий, пылеватый с прослоями и линзами

песка мелкого, мягкопластичный;

Физико-механические свойства грунтов.

Ниже приведены параметры грунтов по:

- физико-механическим и деформационным показателям – нормативные;

- свойствам прочности – нормативным и расчётным;

Расчётное сопротивление грунтов RO   приводится табличное (СНиП 2.02.01-83* прил. 3, таб. 3).

| № | Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный: |
| --- | --- |
|  |  | плотность, | 1,92 г/см3 |
|  |  | удельная масса (расчётная), γ | 18,8 кН/м3 |
|  |  | угол внутреннего трения,  |  |
|  |  |  | нормативный | 19º |
|  |  |  | расчётный | 18º |
|  |  | удельное сцепление, с |  |
|  |  |  | нормативное | 15 кПа |
|  |  |  | расчётное | 11 кПа |
|  |  | модуль деформации, Е |  |
|  |  |  | в природном состоянии | 7 МПа |
|  |  |  | насыщенном водой | 6 МПа |
|  |  | коэффициент пористости, е | 0,760 |
|  |  | число пластичности, Ip | 8-9 % |
|  |  | показатель текучести, IL | 0,70 |
|  |  | расчётное сопротивление, RO | 100 кПа |

Суглинки не проседающие и не набухающие.

Уровень грунтовых вод на момент проведения обследования участка 02.03.2010 г. находился на глубине 6,0-6,5 м, прогнозируемый подйом  на 0,5-1,0 м выше зафиксированного уровня (на глубине 5,5-6,0 м от поверхности).

Глубина промерзания грунтов – 1,0 м ( СНиП 2.01.01-82).

Классификация грунтов дана согласно ГОСТ 25100-95.

Распределение грунтов  на группы по трудности их разработки роторным, одноковшовым экскаватором приведено согласно Сборнику №1ФЕР 81-02-01-2001 (см. инженерно-геологическую колонку).

Район планируемого строительства находится за границей зоны сейсмической активности (СНиП ІІ-7-81, М., 1991 г.)

Рекомендации:

1. для зданий с лёгкими стенами рекомендуется столбчатый или свайный фундамент, глубина заложения которого 1,0 м и ниже.

2. для тяжёлых зданий рекомендуется ленточный или плитный фундамент глубина заложения которого ниже 1,0 м .