###### ДОДАТОК

ПОСІБНИК ПО ВИЗНАЧЕННЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДИНКІВ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ТА СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА

П1 Вертикальні навантаження на елементи конструкцій та їх сполучення

Збір вертикальних навантажень здійснено на основі СНіП 2.01.07-85 та робочого проекту 3-х поверхового 12-ти квартирного житлового будинку за системою "Пластбау". Результати представлені в табл. П1-П4. Вітрові навантаження та навантаження, викликані деформацією основи, повинні бути враховані додатково.

Табл. П1 містить навантаження (нормативні та розрахункові) від власної ваги всіх конструкцій, використаних в проекті.

В табл. П2 наведені значення основних сполучень навантажень з урахуванням коефіцієнта сполучень. При визначенні сполучень враховувалось навантаження за 1-м сніговим районом (нормативне значення ваги снігового покриву 50 кгс/м2).

Табл. П3 дозволяє підібрати значення навантаження на погонну довжину 1 м ребра перекриття (крок ребер 0,6 м). В таблиці поміщені значення постійного, тимчасового (тривалого та короткочасного) та повного навантажень з урахуванням сполучень.

Табл. П4 призначена для збору навантажень на погонну довжину 1 м стіни з різними вантажними прольотами (площами) 3,6 м, 5,4 м та 7,2 м. Значення для інших вантажних прольотів можуть бути визначені шляхом інтерполяції.

За допомогою табл. П2-П4 можливо визначити навантаження, які передаються на нижчележачі конструкції при омонолічуванні вищележачих, що має місце при влаштуванні перекриттів в опалубці з панелей, підпертих інвентарними стояками. Табл. П2-П4 також враховують можливі варіанти товщин плит монолітного залізобетонного перекриття.

Таблиця П1 - Навантаження від власної ваги конструкцій

| №№ | Тип конструкцій | Найменування елементів конструкцій | Об'ємна вага матеріалу, кгс/м3 | Навантаження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Од. вим. | Нормативне | (f | Розрахункове |
| 1 | Стіни | З/б колона на 1 м2 стіни | 2500 (2200) | кгс | 213,3 (187,7) | 1,1 | 234,6 (206,5) |
| 2 |  | Стінова полістирольна панель | 40 | кгс/м2 | 7,8 | 1,2 | 9,3 |
| 3 |  | Цементно-піщана штукатурка з 2-х боків (( = 2 м х 0,03 м = 0,06 м) на 1 м2 стіни (значення в дужках для заводських умов) | 1800 | кгс/м2 | 108 | 1,3(1,2) | 140,4 129,6 |
| 4 |  | 1 м2 стіни |  | кгс/м2 | 389,1 |  | 384,3 |
| 5 |  | погонна довжина 1 м з/б колони (0,16 х 0,16 м) | 2500 | кгс/м | 64,0 | 1,1 | 70,4 |
| 6 |  | погонна довжина 1 м бетонної колони | 2200 | кгс/м | 56,3 | 1,1 | 62,0 |
| 7 |  | погонна довжина 1 м з/б поясу на рівні перекриття (0,22 х 0,24 м) | 2500 | кгс/м | 132 | 1,1 | 145,2 |
| 8 |  | погонна довжина 1м стіни в межах поверху (Н = 2,8 м) з урахуванням з/б поясу та без урахування отворів |  | кгс/м | 974,5 | 1,16 | 1129,0 |
| 9 |  | погонна довжина 1 м стіни в межах висоти поверху (Н = 2,56 м) без врахування з/б поясу та отворів |  | кгс/м | 842,5 | 1,17 | 983,8 |

ДБН В.2.6-6-95 С.42

Продовження таблиці П1

| №№ | Тип конструкцій | Найменування елементів конструкцій | Об'ємна вага матеріалу, кгс/м3 | Навантаження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Од. вим. | Нормативне | (f | Розрахункове |
| 10 | Пере-криття | 1 м2 підлоги | - | кгс | 45 | 1,3 | 58,5 |
| 11 |  | 1 м2 з/б плити (( = 0,05 м) | 2500 | кгс/м2 | 125,0 | 1,1 | 137,5 |
| 12 |  | З/б ребра на 1 м2 перекриття | 2500 | кгс/м2 | 103,8 | 1,1 | 114,1 |
| 13 |  | Полістирольна панель | 40 | кгс/м | 5,0 | 1,2 | 6,0 |
| 14 |  | Цементно-піщана штукатурка (( = 0,03 м) | 1800 | кгс/м2 | 54,0 | 1,2(1,3 | 70,2 (64,8) |
| 15 |  | 1 м2 перекриття (в т.ч. підлога та штукатурка) | - | кгс/м2 | 332,8 |  | 386,3 |
| 16 |  | погонна довжина 1 м з/б ребра (без врахування з/б плити) | 2500 | кгс/м | 62,3 | 1,1 | 68,5 |
| 17 |  | 1 м2 перекриття (горищного) з урахуванням навантаження від омонолічування покриття при довжині з/б гребеневих балок 7м та вантажній площі на них 7м2 |  | кгс/м2 | 838,0 |  | 943,0 |
| 18 | Покриття тип II, кут нахилу схилу ( = 35°. Значення в дужках приведені до горизонтальної проекції | 1 м2 черепичного даху | - | кгс/м2 | 50,0 (53,2) | 1,1 | 55 (58,5) |
| 19 |  | 1 м2 з/б плити (( = 0,03 м) | 2500 | кгс/м2 | 75,0 (79,8) | 1,1 | 82,5 (87,8) |
| 20 |  | з/б ребра на 1 м2 покриття | 2500 | кгс/м | 103,8 (110,5) | 1,1 | 114,1 (121,4) |
| 21 |  | Полістирольна панель | 40 | кгс/м2 | 5,0 (5,3) | 1,2 | 6,0 (6,40) |
| 22 |  | Захисна цементно-піщана штукатурка (( = 0,03 м) | 1800 | кгс/м2 | 54,0 (57,5) | 1,3 | 70,2 (74,7) |
| 23 |  | 1 м2 покриття (без врахування гребеневих балок) | - | кгс/м2 | 287,8 (306,3) |  | 327,8 (348,8) |
| 24 |  | погонна довжина 1 м гребеневих з/б балок (0,3 мх 0,1 м) | 2500 | кгс/м | 300,0 (309,6) | 1,1 | 330,0 (340,6) |
| 25 |  | 1 м2 покриття з урахуванням з/б гребеневих балок (при довжині балки 7 м та вантажній площі 14 м їх горизонтальних проекцій) | - | кгс/м2 | 437,8 (461,1) |  | 492,8 (519,1) |
| 26 |  | 1 м2 черепичного даху (приймаєм) | - | кгс/м2 | 50 (61,0) | 1,1 | 55,0 (67,1) |
| 27 |  | 1 м2 металевих конструкцій покриття, тип 2 (за проектом) | - | кгс/м2 | 13,8 (16,8) | 1,05 | 14,5 (17,6) |
| 28 |  | 1 м2 покриття за типом 1: 1 м2 з/б плити (( = 0,03 м) | 2500 | кгс/м2 | 75,0 (79,8) | 1,1 | 82,5 (87,8) |
| 29 |  | З/б ребра на 1 м2 покриття | 2500 | кгс/м2 | 103,8 (110,5) | 1,1 | 114,1 (121,4) |
| 30 |  | Полістирольна панель | 40 | кгс/м2 | 5,0 (5,3) | 1,2 | 6,0 (6,4) |
| 31 |  | Захисна цементно-піщана штукатурка по сітці Рабиця (( = 0,3 м) | 1800 | кгс/м2 | 54,0 (57,5) | 1,3 | 70,2 (74,7) |
| 32 |  | 1 м2 конструкцій, тип 2 (з урахуванням конструкцій, тип 1) | - | кгс/м2 | 301,6 (330,9) |  | 342,3 (375,0) |
| 33 |  | 1 м2 покриття, тип 2 (без урахув. ваги конструкцій, тип 1) | - | кгс/м2 | 63,8 (77,8) |  | 69,5 (84,7) |

ДБН В.2.6-6-95 С.43

Закінчення таблиці П1

| №№ | Тип конструкцій | Найменування елементів конструкцій | Об'єм-на вага матеріалу, кгс/м3 | Навантаження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Од. вим. | Нормативне | (f | Розрахункове |
| 34 | Балкони | 1 м2 керамічної плитки | - | кгс/м2 | 30,0 | 1,1 | 33,0 |
| 35 |  | Цементний розчин (( = 0,01 м) | 1800 | кгс/м2 | 18,0 | 1,3 | 23,4 |
| 36 |  | Стяжка з легкого бетону (( = 0,02 м) | 1100 | кгс/м2 | 22,0 | 1,3 | 28,6 |
| 37 |  | 1 м2 з/б плити (( = 0,05 м) | 2500 | кгс/м2 | 125,0 | 1,1 | 137,5 |
| 38 |  | З/б ребра на 1 м2 конструкції балкону | 2500 | кгс/м2 | 103,8 | 1,1 | 114,1 |
| 39 |  | Полістирольна панель | 40 | кгс/м2 | 5,0 | 1,2 | 6,0 |
| 40 |  | Цементно-піщана штукатурка (( = 0,02 м) | 1800 | кгс/м2 | 36,0 | 1,3 | 46,8 |
| 41 |  | Стальні конструкції |  | кгс/м2 | 29,3 | 1,05 | 30,8 |
| 42 |  | 1 м2 балкону |  | кгс/м2 | 369,1 |  | 420,2 |
| 43 | Карнизні плити | 1 м2 з/б плити (( = 0,05 м) | 2500 | кгс/м2 | 125,0 | 1,1 | 137,5 |
| 44 |  | З/б ребра на 1 м2 карнизної плити | 2500 | кгс/м2 | 103,8 | 1,1 | 114,1 |
| 45 |  | Полістирольні панелі | 40 | кгс/м2 | 5,0 | 1,2 | 6,0 |
| 46 |  | Цементно-піщана штукатурка (( = 0,02 м) | 1800 | кгс/м2 | 96,0 | 1,3 | 46,8 |
| 47 |  | Стальні конструкції |  | кгс/м2 | 35,2 | 1,05 | 36,25 |
| 48 |  | 1 м2 карнизної плити |  | кгс/м2 | 305,0 |  | 340,7 |

# ДБН В.2.6-6-95 С.44

Таблиця П2 - Основні сполучення навантажень, кгс/м2

| №№ | Конструкції | Найменування навантаження | Навантаження (над pисою – нормативні, під рисою - розрахункові) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постійне | Тимчасове тривале | Коефіцієнт сполучень | Тимчасове короткочасне | Коефіцієнт сполучень | Повне наванта- ження |
|  |  |  |  | V1 | V2 | (1 | V3 | V4 | (2 |  |
| 1 | Перекриття | В житлових приміщеннях при товщині з/б плити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 см | 282,8 331,8 | 50,0 60,0 | 90,0 39,0 | 0,95 | 150,0 195,0 | - | 0,9 | 493,8 601,3 |
|  |  | 5 см | 332,8 386,8 | 50,0 90,0 | 30,0 39,0 | 0,95 | 150,0 195,0 | - | 0,9 | 543,8 656,3 |
|  |  | 7 см | 382,8 441,8 | 50,0 60,0 | 50,0 39,0 | 0,95 | 150,0 95,0 | - | 0,9 | 590,5 711,3 |
| 2 |  | 3 урахуванням навантаження від омонолічування вищерозташованого поверху при товщині плити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 см | 282,8 331,8 | - | - | - | - | 237,8 273,3 | 1,0 | 520,6 605,2 |
|  |  | 5см | 332,8 386,8 | - | - | - | - | 227,8 328,3 | 1,0 | 620,6 715,1 |
|  |  | 7 см | 382,8 441,8 | - | - | - | - | 337,8 383,3 | 1,0 | 720,6 825,1 |
| 3 |  | В приміщеннях горища (товщина з/б плити - 5 см) | 332,8 380,8 | - | - | - | 70,0 91,0 | - | 1,0 | 402,8 477,8 |
| 4 |  | В приміщеннях горища з урахуванням навантажень від омонолічування покриття (товщина з/б перекриття - 5 см, покриття - 3 см) | 332,8 386,8 | - | - | - | - | 350,4 385,9 | 1,0 | 683,2 772,7 |
| 5 |  | В вестибюлях, коридорах | 332,8 386,8 | 100,0 130,0 | - | 0,95 | 300,0 360,0 | - | 0,9 | 697,8 834,8 |

ДБН В.2.6-695 С.45

Закінчення таблиці П2

| №№ | Конструкції | Найменування навантаження | Навантаження (над рисою - нормативні, під рисою – розрахункові) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постійне | Тимчасове тривале | Коефіцієнт сполучень | Тимчасове короткочасне | Коефіцієнт сполучень | Повне наванта-ження |
|  |  |  |  | V1 | V2 | (1 | V3 | V4 | (2 |  |
| 6 | Покриття, тип І (горизонтальна проекція) | Без урахування ваги з/б балок (товщина з/б плити покриття 3 см) | 306,3 348,8 | - | - | - | - | 70,0 98,0 | 1,0 | 376,3 446,8 |
| 7 |  | 3 урахуванням ваги з/б гребеневих балок перерізом 0,3 м х 0,4 м (при горизонталь- них проекціях довжини балки 7 м та вантажній площі 7 м2) | 615,9 689,4 | - | - | - | - | 70,0 98,0 | 1,0 | 685,9 787,4 |
| 8 |  | 3 урахуванням навантаження від покриття тип 2 (без урахування ваги з/б гребеневих балок) | 330,9 375,0 | - | - | - | - | 50,0 70,0 | 1,0 | 380,9 445,0 |
| 9 | Покриття, тип II | Горизонтальна проекція | 77,8 84,7 | - | - | - | - | 50,0 70,0 | 1,0 | 127,8 154,7 |
| 10 | Балкони (лоджії) | 3 урахуванням суцільного рівномірного навантаження по площі балкона (фрагменти 1 та 2) | 369,1 420,2 | 60,0 91,0 | - | 0,95 | 260,0 240,0 | 70,0 98,0 | 0,9 | 678,0 810,9 |
| 11 |  | 3 урахуванням смугового рівномірного навантаження на ділянки завширшки 0,8 м вздовж огородження (фрагменти 1 і 2) | 369,1 420,2 | 140,0 182,0 | - | 0,95 | 400,0 480,0 | 70,0 98,0 | 0,9 | 925,1 1113,3 |
| 12 | Карнизні плити | Фрагмент 3 | 305,0 340,7 | 77,8 84,7 | - | 0,95 | - | 50,0 70,0 | 0,9 | 423,9 484,2 |
| 13 |  | Фрагмент 4 з урахуванням ваги конструкцій покриття, тип 1, та з/б поясів при їх омонолічуванні | 305,0 340,7 | - | - | - | - | 392,0 443,0 | 1,0 | 697,0 783,7 |

ДБН В.2.6-6-95 С.46

Таблиця П3 - Основні сполучення навантажень, кгс/м, на ребра перекриттів (покриттів), (коефіцієнт сполучень  див. в табл. П2)

| №№ | Конструкції | Найменування навантаження | Навантаження (над рисою - нормативні, під рисою – розрахункові) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постійне | Тимчасове | Повне |
|  |  |  |  | Тривале | Короткочасне |  |
| 1 | Перекриття (крок ребер 0,6м) | В житлових приміщеннях при товщині з/б плити: |  |  |  |  |
|  |  | 3см | 169,7 199,1 | 45,6 46,4 | 81,0 105,3 | 296,3 360,8 |
|  |  | 5см | 199,7 232,1 | 45,6 56,4 | 81,0 105.3 | 326,3 393,8 |
|  |  | 7см | 229,7 265,1 | 45,6 56,4 | 81,0 105,3 | 354,3 426,8 |
| 2 |  | 3 урахуванням навантаження від омонолічування вищерозташованого поверху при товщині з/б плити: |  |  |  |  |
|  |  | 3 см | 169,7 199,1 | - | 142,7 164,0 | 312,4 363,1 |
|  |  | 5 см | 199,7 232,1 | - | 172,7 197,0 | 372,4 429,1 |
|  |  | 7 см | 229,7 265,1 | - | 202,7 230,0 | 432,4 495,1 |
| 3 |  | В приміщеннях горища (товщина з/б плити – 6 см) | 199,7 232,1 | - | 42,0 54,6 | 241,7 286,7 |
| 4 |  | В приміщеннях горища з урахуванням навантажень від омонолічування покриття | 199,1 232,1 | - | 210,2 231,5 | 409,9 462,5 |
| 5 |  | В вестибюлях та коридорах | 199,7 232,1 | 57,0 74,1 | 162,0 194,4 | 418,7 500,6 |
| 6 | Покриття | На горизонтальну проекцію ребра покриття (крок ребер - 0,6 м, товщина плити - 3 см) | 183,8 209,3 | - | 42,0 58,8 | 225,8 268,1 |
| 7 |  | На гребневу балку перерізом 0,3 м х 0,4 м (при довжині балки - 7 м та вантажній площі -7 м2 їх горизонтальних проекцій) | 619,9 689,4 | - | 70,0 98,0 | 685,0 787,0 |

ДБН В.2.6-6-95 С.47

Таблиця П4 - Навантаження на погонну довжину 1м стіни в залежності від вантажного прольоту

| №№ | Найменування навантаження | Од. вим. | Вантажні прольоти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,6 м | 5,4 м | 7,2 м |
|  |  |  | Постійне | Тривале | Короткочасне | Пов-не | Постійне | Тривале | Короткочасне | Пов-не | Постійне | Тривале | Короткочасне | Повне |
| 1 | I Власна вага погонної довжини 1 м стінових конструкцій: з урахуванням з/б поясу в межах поверху (Н = 2,56 м) | кгс/м | 974 1129 | - | - | 974 1129 | 974 1129 | - | - | - | 974 1129 | - | - | 974 1129 |
|  | те саме без врахування з/б поясу в межах поверху (Н = 2,56 м) | кс/м | 842 983 | - | - | 842 983 | 842 983 | - | - | 842 983 | 842 983 | - | - | 842 983 |
|  | II Навантаження з перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В житлових приміщеннях при товщині з/б плити: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 см | кгс/м | 1018 1194 | 274 339 | 486 631 | 1778 2165 | 1529 1792 | 410 508 | 729 948 | 2667 3247 | 2036 2389 | 547 677 | 972 1263 | 3555 4330 |
|  | 5 см | кгс/м | 1198 1382 | 279 238 | 486 632 | 1958 2363 | 1797 2089 | 410 508 | 729 948 | 2937 3544 | 2396 2785 | 547 677 | 972 1264 | 3915 4726 |
|  | 7 см | кгс/м | 1378 1590 | 274 339 | 487 632 | 2138 2561 | 2067 2386 | 410 508 | 729 948 | 3208 3841 | 2756 3181 | 547 677 | 972 1224 | 4277 5122 |
| 4* | 3 урахуванням навантаження від омонолічування вищерозташованого поверху при товщині з/б плити: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 см | кгс/м | 1018 1194 | - | 856 984 | 1874 2178 | 1527 1692 | - | 1224 1476 | 2811 3267 | 2038 2389 | - | 1712 1968 | 3748 4357 |
|  | 5 см | кгс/м | 1198 1392 | - | 1037 1182 | 2234 2574 | 1797 2083 | - | 1554 1773 | 3351 3862 | 2396 2785 | - | 2072 2364 | 4468 5149 |
|  | 7 см | кгс/м | 1378 1590 | - | 1216 1380 | 8594 2970 | 2067 2386 | - | 1824 2070 | 3891 4456 | 2757 3181 | - | 2432 2760 | 5188 5941 |
| 5 | В приміщеннях горища (товщина з/б плити - 5 см) | кгс/м | 1198 1392 | - | 252 328 | 1450 1790 | 1797 2089 | - | 378 491 | 2175 2580 | 2396 2785 | - | 504 655 | 2900 3440 |

ДБН В.2.6-695 С.48

Закінчення таблиці П4

| №№ | Найменування навантаження | Од. вим. | Вантажні прольоти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,6 м | 5,4 м | 7,2 м |
|  |  |  | Постійне | Тривале | Короткочасне | Пов-не | Постійне | Тривале | Короткочасне | Пов-не | Постійне | Тривале | Короткочасне | Повне |
| 6* | В приміщеннях горища з урахуванням навантажень від омонолічування покриття | кгс/м | 1198 1392 | - | 1261 1389 | 2459 2782 | 1797 2089 | - | 1892 2084 | 3689 4173 | 2396 2785 | - | 2523 2778 | 4919 5563 |
| 7 | В вестибюлях, коридорах | кгс/м | 1198 1392 | 342 445 | 972 1166 | 2512 3003 | 1797 2089 | 513 667 | 1459 1760 | 3768 4505 | 2396 2785 | 684 889 | 1844 2333 | 5024 6007 |
|  | III Навантаження з покриття (горизонтальна проекція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Без урахування ваги з/б гребневих балок | кгс/м | 1103 1256 | - | 252 353 | 1355 1608 | 1654 1883 | - | 578 529 | 2032 2412 | 2205 2511 | - | 504 706 | 2709 3217 |
| 9 | 3 урахуванням ваги з/б гребеневих балок перерізом 0,3 м х 0,4 м (при довжині балки 7 м та вантажній площі 7 м2 їх горизонтальних проекцій) | кгс/м | 2217 2482 | - | 252 353 | 2469 2835 | 3326 3723 | - | 378 529 | 3704 4252 | 4434 4964 | - | 504 706 | 4938 5669 |
| 10 | 3 урахуванням навантаження від покриття, тип 2 (без ваги з/б гребеневих балок) | кгс/м | 1191 1350 | - | 180 252 | 1371 1601 | 1787 2025 | - | 270 378 | 2057 2401 | 2382 2700 | - | 360 504 | 2742 3202 |

Примітка 1. Значення над рисою - нормативне навантаження, значення під рисою - розрахункове навантаження.

Примітка 2. Навантаження надані з урахуванням коефіцієнтів сполучень (за СНіП 2.01.07-85).

Примітка 3. * - зірочкою позначені навантаження для умов зведення будинків. В навантаження не включена вага монтажних стояків.

Примітка 4. Значення для інших вантажних прольотів визначати з таблиці по інтерполяції.

ДБН В.2.6-6-95 С.49

П2 Дані для проектування елементів конструкцій

Дані, наведені нижче (табл. П5-П7), одержані на основі аналізу та розрахунку одно-, двох-, трьох-прольотних одно-, двох та трьохповерхових плоских рам з прольотами 3,6-7,2 м, висотою поверху 2,8м та з співвідношенням згинних жорсткостей ригелів і стояків ( = Е(Ір/Е(Іст = 2,02; 4,04; 8,08; при дії вертикальних навантажень на ригелі, наведених в П1: постійного розрахункового - g = 232 кг/м; тимчасового розрахункового - р=162кг/м; g+р = 394 кг/м; p/g = 0,7. Значення ( відповідають випадкам:

2,02 - на один ригель (ребро перекриття) приходяться два стояки; 4,04 - на один ригель - один стояк; 8,08 - на один ригель - половина стояка.

Одержані результати розрахунку з достатньою для практичних цілей точністю можуть бути застосовані при проектуванні плоских рам з наступними параметрами:

крок рам

максимальна кількість прольотів

максимальна кількість поверхів

прольоти

висота поверху

вертикальне навантаження

- 0,6 м;

- 3;

- 5;

- 3,0-8,0 м;

- 2.8-3.3м;

- g = 232 кг/м,

- р = 150-280 кг/м,

- g+p = 382-484 кг/м,

- p/g =0,65-1,08;

співвідношення жорсткостей ригеля та стояків          - ( = 0((.

При фіксованих розмірах конструкцій коефіцієнт ( залежить тільки від кількості стояків (колон), що приходяться на один ригель і може бути представлений у вигляді ( = 4,04/к (к - кількість стояків, що приходяться на один ригель).

При крокові стояків, що враховуються при розрахунку (м): 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4, кількість стояків, що приходиться на один ригель складає відповідно: 2; 1; 2/3; 1/2; 2/5; 1/3; 2/7; 1/4.

Для рам висотою на один поверх, що відрізняються від 2,8 м при визначенні згинних моментів за табл. П5 - П6, значення параметра ( необхідно визначати з урахуванням коефіцієнта n=h/2,8, де h - реальна висота поверху рами (в метрах), тобто в цьому випадку ( буде дорівнювати (=(Е Ір / Е Іст) n=4,04п/к.

При дії на ригелі тимчасових навантажень, що відрізняються від р = 162 кг/м, значення згинних моментів, одержані за табл. П5 - П6 повинні бути помножені на коефіцієнт m = (232+р) / 394, де -реальне значення тимчасового розрахункового навантаження.

Максимальні значення згинних моментів в ригелях одноповерхових рам при різних значеннях співвідношень жорсткостей ригелів та стояків наведені в табл. П5 (п.п. 1-4).

Максимальні значення згинних моментів в ригелях двохповерхових рам при різних значеннях співідношень жорсткостей ригелів та стояків наведені в табл. П5 (п.п. 5-12).

Максимальні значення моментів в ригелях для рам 3-5 поверхів при різних значеннях співвідношень жорсткостей ригелів та стояків наведені в табл. П5 (п.п. 13-24). При цьому значення згинних моментів в ригелях першого поверху багатоповерхових рам відповідають значенням згинних моментів в ригелях першого поверху трьохповерхової рами, значення згинних моментів в ригелях середніх поверхів багатоповерхових рам — значенням згинних моментів в ригелях другого поверху трьохповерхової рами, значення згинних моментів в ригелях останнього поверху багатоповерхових рам - значенням згинних моментів в ригелях третього поверху трьохповерхової рами.

В прольотах багатоповерхових рам, особливо в ригелях малих прольотів, можлива поява від'ємних згинних моментів. Значення цих моментів можна визначити таким чином:

- для ригелів двохпрольотних рам та крайніх ригелів трьохпрольотних рам

;                                                       (1)

- для ригелів середніх прольотів трьохпрольотних рам

;                                                                           (2)

де - визначаються за табл. П5;

l - прольот ригеля.

Відстань від опор до точок перетину епюри моментів в ригелі з віссю ригеля визначається з наступних виразів:

;                                                           (3)

С. 50 ДБН В.2.6-6-95

# ДБН В.2.6-6-95 С.50

- для ригелів однопрольотних рам та ригелів середніх прольотів трьохпрольотних рам

(4)

- для ригелів крайніх прольотів двох- та трьохпрольотних рам

(5)

У виразах (4) та (5)  та   відповідно, відстань від крайньої та середньої опор до точок перетину епюри згинних моментів з віссю ригеля.

Значення ll , ,   повинні бути враховані при армуванні при опорних верхніх розтягнутих ділянок ригелів.

Максимальне значення поперечної сили в ригелях при дії вертикального навантаження g = 232 кг/м та р = 162 кг/м не перевищує:

1,4 т - для ригелів прольотом 3,6м

1,7 т - для ригелів прольотом 5,4 м

2,0 т - для ригелів прольотом 7,2 м

та при розрахунку похилих перерізів ригелів можна користуватися приведеними максимальними значеннями поперечних сил для відповідних прольотів. Для проміжних значень прольотів ригелів максимальні значення поперечних сил можна визначити інтерполяцією. При дії на ригель вертикального навантаження, відмінного від вищевказаних, поперечні сили повинні бути визначені із врахуванням коефіцієнта т, шляхом множення наведених вище максимальних значень поперечних сил на коефіцієнт m.

Графіки, формули та значення коефіцієнтів для визначення максимальних значень згинних моментів в стояках наведені в табл. П6.

В табл. П6 наведені значення згинних моментів в стояках, одержані при дії на ригелі рам висотою поверху 2,8 м вертикального навантаження g = 232 кг/м та р = 162 кг/м (g + р = 394 кг/м). При інших значеннях вертикального навантаження та висоти поверху максимальні значення згинних моментів повинні бути визначені з урахуванням коефіцієнтів m та n.

Максимальні значення згинних моментів в стояках одноповерхових рам при різних співідношеннях жорсткостей ригелів та стояків наведені в табл. П6 (п.п. 1(5).

Максимальні значення згинних моментів в стояках багатоповерхових рам при різних співвідношеннях жорсткостей ригелів та стояків наведені в табл. П6 (п.п. 6(20).

Значення згинного моменту, що діє в одному стояку (колоні), визначається з наступного виразу:

М'в =Мв /к,     М'н=Мн /к,                                                                         (6)

де Мв, Мн - значення згинного моменту в стояках, які визначаються за табл. П6.

При визначенні поздовжніх сил в колоні крім навантажень від перекриттів повинні бути враховані навантаження від покриття та від ваги стінових конструкцій.

Площу перерізу необхідної поздовжньої арматури в ригелях з бетону класу В25 в залежності від значення згинного моменту можна визначити по табл. П7 (п.1).

Площу перерізу необхідної поздовжньої арматури класу А-ІІІ на приопорних ділянках в верхній розрахунковій частині перерізів ригелів з бетону класу В25 в залежності від значення згинного моменту можна визначити за табл. П7 (п.2).

Площу перерізу поздовжньої арматури класу А-ІІІ позацентрово стиснутої колони з бетону класу В25 в залежності від згинного моменту можна підібрати за табл. П7 (п.3).

ДБН В.2.6-6-95 С.51

Таблиця П5 - МАКСИМАЛЬНІ ЗГИННІ МОМЕНТИ В РИГЕЛЯХ РАМ

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,00 | 3,6 | 1,792 | - | 0,550 |
|  |  |  | 5,4 | 1,524 |  | 0,593 |
|  |  |  | 7,2 | 1,393 |  | 0,642 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,708 | - | 1,200 |
|  |  |  | 5,4 | 0,746 |  | 1,198 |
|  |  |  | 7,2 | 0,746 |  | 1,194 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,458 | - | 1,350 |
|  |  |  | 5,4 | 0,492 |  | 1,395 |
|  |  |  | 7,2 | 0,549 |  | 1,410 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 1,600 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 |  | 1,778 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 |  | 1,910 |
| 2 |  | 0,00 | 3,6 | 2,389 | 0,381 | 0,688 |
|  |  |  | 5,4 | 1,920 | 0,658 | 0,676 |
|  |  |  | 7,2 | 1,717 | 0,817 | 0,723 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,667 | 1,212 | 1,063 |
|  |  |  | 5,4 | 0,660 | 1,130 | 1,099 |
|  |  |  | 7,2 | 0,710 | 1,072 | 1,118 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,389 | 1,389 | 1,125 |
|  |  |  | 5,4 | 0,400 | 1,233 | 1,183 |
|  |  |  | 7,2 | 0,450 | 1,130 | 1,218 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,699 | 1,125 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,425 | 1,296 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,231 | 1,412 |

ДБН В.2.6-6-95 C.52

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 0,00 | 3,6 | 1,433 | 0,381 | 0,579 |
|  |  |  | 5,4 | 1,548 | 0,653 | 0,649 |
|  |  |  | 7,2 | 1,518 | 0,821 | 0,705 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,767 | 1,124 | 1,184 |
|  |  |  | 5,4 | 0,726 | 1,075 | 1,149 |
|  |  |  | 7,2 | 0,732 | 1,043 | 1,131 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,500 | 1,204 | 1,342 |
|  |  |  | 5,4 | 0,484 | 1,117 | 1,284 |
|  |  |  | 7,2 | 0,482 | 1,072 | 1,246 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,301 | 1,632 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,170 | 1,612 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,106 | 1,598 |
| 4 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,413 | 0,917 |
|  |  |  | 5,4 | - | 0,733 | 0,800 |
|  |  |  | 7,2 | - | 0,914 | 0,819 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,202 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | - | 1,115 | 1,033 |
|  |  |  | 7,2 | - | 1,043 | 1,048 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 1,385 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | - | 1,221 | 1,067 |
|  |  |  | 7,2 | - | 1,086 | 1,086 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 1,837 | 1,542 |
|  |  |  | 5,4 | - | 1,527 | 1,617 |
|  |  |  | 7,2 | - | 1,231 | 1,667 |

ДБН В.2.6-6-95 С.53

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 0,00 | 3,6 | 1,265 | - | 0,688 |
|  |  |  | 5,4 | 1,171 |  | 0,727 |
|  |  |  | 7,2 | 1,126 |  | 0,782 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,794 | - | 1,219 |
|  |  |  | 5,4 | 0,854 |  | 1,182 |
|  |  |  | 7,2 | 0,887 |  | 1,164 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,688 | - | 1,438 |
|  |  |  | 5,4 | 0,659 |  | 1,424 |
|  |  |  | 7,2 | 0,722 |  | 1,378 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 2,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 |  | 2,182 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 |  | 2,327 |
| 6 |  | 0,00 | 3,6 | 1,593 | - | 0,564 |
|  |  |  | 5,4 | 1,412 |  | 0,600 |
|  |  |  | 7,2 | 1,318 |  | 0,662 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,741 | - | 1,205 |
|  |  |  | 5,4 | 0,779 |  | 1,188 |
|  |  |  | 7,2 | 0,822 |  | 1,182 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,481 | - | 1,359 |
|  |  |  | 5,4 | 0,599 |  | 1,375 |
|  |  |  | 7,2 | 0,612 |  | 1,386 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 1,641 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 |  | 1,800 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 |  | 1,939 |

ДБН В.2.6-6-95 C.54

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 0,00 | 3,6 | 1,303 | 0,512 | 0,759 |
|  |  |  | 5,4 | 1,263 | 0,750 | 0,774 |
|  |  |  | 7,2 | 1,214 | 0,867 | 0,819 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,747 | 1,636 | 1,169 |
|  |  |  | 5,4 | 0,759 | 1,288 | 1,221 |
|  |  |  | 7,2 | 0,802 | 1,136 | 1,263 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,498 | 1,889 | 1,237 |
|  |  |  | 5,4 | 0,523 | 1,405 | 1,324 |
|  |  |  | 7,2 | 0,594 | 1,198 | 1,376 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 2.285 | 1,241 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,625 | 1,484 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,306 | 1,600 |
| 8 |  | 0,00 | 3,6 | 1,729 | 0,398 | 0,688 |
|  |  |  | 5,4 | 1,655 | 0,662 | 0,686 |
|  |  |  | 7,2 | 1,532 | 0,817 | 0,729 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,714 | 1,248 | 1,067 |
|  |  |  | 5,4 | 0,689 | 1,152 | 1,115 |
|  |  |  | 7,2 | 0,742 | 1,081 | 1,127 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,409 | 1,459 | 1,133 |
|  |  |  | 5,4 | 0,454 | 1,258 | 1,201 |
|  |  |  | 7,2 | 0,502 | 1,186 | 1,228 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,778 | 1,125 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,434 | 1,314 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,231 | 1,424 |

ДБН В.2.6-6-95 С.55

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 0,00 | 3,6 | 1,024 | 0,483 | 0,769 |
|  |  |  | 5,4 | 1,143 | 0,744 | 0,800 |
|  |  |  | 7,2 | 1,156 | 0,872 | 0,835 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,844 | 1,428 | 1,551 |
|  |  |  | 5,4 | 0,826 | 1,266 | 1,413 |
|  |  |  | 7,2 | 0,821 | 1,103 | 1,335 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,560 | 1,529 | 1,758 |
|  |  |  | 5,4 | 0,542 | 1,273 | 1,579 |
|  |  |  | 7,2 | 0,540 | 1,338 | 1,471 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,632 | 2,138 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,333 | 1,988 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,175 | 1,893 |
| 10 |  | 0,00 | 3,6 | 1,265 | 0,406 | 0,629 |
|  |  |  | 5,4 | 1,412 | 0,676 | 0,676 |
|  |  |  | 7,2 | 1,421 | 0,829 | 0,735 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,794 | 1,203 | 1,285 |
|  |  |  | 5,4 | 0,745 | 1,113 | 1,198 |
|  |  |  | 7,2 | 0,750 | 1,053 | 1,180 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,528 | 1,288 | 1,457 |
|  |  |  | 5,4 | 0,504 | 1,156 | 1,339 |
|  |  |  | 7,2 | 0,501 | 1,083 | 1,300 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,386 | 1,771 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,211 | 1,681 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,117 | 1,667 |

ДБН В.2.6-6-95 C.56

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,552 | 0,917 |
|  |  |  | 5,4 |  | 0,835 | 0,857 |
|  |  |  | 7,2 |  | 0,961 | 0,878 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,611 | 0,941 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,271 | 1,106 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,097 | 1,123 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 1,856 | 0,925 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,392 | 1,152 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,141 | 1,164 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 2,449 | 1,416 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,739 | 1,732 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,294 | 1,786 |
| 12 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,418 | 0,917 |
|  |  |  | 5,4 |  | 0,727 | 0,814 |
|  |  |  | 7,2 |  | 0,909 | 0,835 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,214 | 0,941 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,107 | 1,051 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,038 | 1,069 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 1,399 | 0,927 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,202 | 1,088 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,077 | 1,108 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 1,854 | 1,417 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,515 | 1,644 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,225 | 1,699 |

ДБН В.2.6-6-95 С.57

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 0,00 | 3,6 | 1,303 | - | 0,647 |
|  |  |  | 5,4 | 1,215 |  | 0,706 |
|  |  |  | 7,2 | 1,156 |  | 0,754 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,788 | - | 1,186 |
|  |  |  | 5,4 | 0,848 |  | 1,177 |
|  |  |  | 7,2 | 0,878 |  | 1,163 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,576 | - | 1,421 |
|  |  |  | 5,4 | 0,658 |  | 1,402 |
|  |  |  | 7,2 | 0,714 |  | 1,386 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 1,882 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 |  | 2,118 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 |  | 2,246 |
| 14 |  | 0,00 | 3,6 | 1,195 | - | 0,710 |
|  |  |  | 5,4 | 1,116 |  | 0,738 |
|  |  |  | 7,2 | 1,083 |  | 0,804 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,833 | - | 1,226 |
|  |  |  | 5,4 | 0,872 |  | 1,154 |
|  |  |  | 7,2 | 0,905 |  | 1,159 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,611 | - | 1,484 |
|  |  |  | 5,4 | 0,698 |  | 1,385 |
|  |  |  | 7,2 | 0,758 |  | 1,383 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 2,065 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 |  | 2,215 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 |  | 2,393 |

ДБН В.2.6-6-95 C.58

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 0,00 | 3,6 | 1,792 | - | 0,550 |
|  |  |  | 5,4 | 1,433 | - | 0,585 |
|  |  |  | 7,2 | 1,318 | - | 0,637 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | - | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,833 | - | 1,175 |
|  |  |  | 5,4 | 0,791 | - | 1,183 |
|  |  |  | 7,2 | 0,814 | - | 1,185 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,542 | - | 1,325 |
|  |  |  | 5,4 | 0,567 | - | 1,354 |
|  |  |  | 7,2 | 0,605 | - | 1,385 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | - | 1,600 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | - | 1,756 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | - | 1,896 |
| 16 |  | 0,00 | 3,6 | 1,536 | 0,518 | 0,759 |
|  |  |  | 5,4 | 1,391 | 0,768 | 0,762 |
|  |  |  | 7,2 | 1,298 | 0,886 | 0,804 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,752 | 1,648 | 1,171 |
|  |  |  | 5,4 | 0,765 | 1,294 | 1,218 |
|  |  |  | 7,2 | 0,856 | 1,142 | 1,256 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,501 | 1,889 | 1,248 |
|  |  |  | 5,4 | 0,564 | 1,428 | 1,321 |
|  |  |  | 7,2 | 0,608 | 1,203 | 1,364 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 2,313 | 1,241 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,664 | 1,461 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,344 | 1,571 |

ДБН В.2.6-6-95 С.59

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 0,00 | 3,6 | 1,103 | 0,614 | 0,759 |
|  |  |  | 5,4 | 1,215 | 0,857 | 0,787 |
|  |  |  | 7,2 | 1,189 | 0,924 | 0,819 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,872 | 1,964 | 1,170 |
|  |  |  | 5,4 | 0,789 | 1,482 | 1,257 |
|  |  |  | 7,2 | 0,964 | 1,209 | 1,264 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,586 | 2,265 | 1,238 |
|  |  |  | 5,4 | 0,544 | 1,615 | 1,372 |
|  |  |  | 7,2 | 0,610 | 1,279 | 1,378 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 2,743 | 1,242 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,857 | 1,391 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,391 | 1,600 |
| 18 |  | 0,00 | 3,6 | 1,654 | 0,422 | 0,688 |
|  |  |  | 5,4 | 1,746 | 0,691 | 0,696 |
|  |  |  | 7,2 | 1,574 | 0,833 | 0,723 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,774 | 1,298 | 1,067 |
|  |  |  | 5,4 | 0,698 | 1,164 | 1,121 |
|  |  |  | 7,2 | 0,751 | 1,096 | 1,132 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,438 | 1,526 | 1,134 |
|  |  |  | 5,4 | 0,463 | 1,272 | 1,204 |
|  |  |  | 7,2 | 1,510 | 1,198 | 1,234 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,882 | 1,125 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,497 | 1,314 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,255 | 1,412 |

ДБН B.2.6-6-95 C.60

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 0,00 | 3,6 | 1,132 | 0,467 | 0,688 |
|  |  |  | 5,4 | 1,215 | 0,738 | 0,738 |
|  |  |  | 7,2 | 1,215 | 0,876 | 0,796 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,891 | 1,413 | 1,407 |
|  |  |  | 5,4 | 0,878 | 1,108 | 1,312 |
|  |  |  | 7,2 | 0,834 | 1,118 | 1,302 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,604 | 1,510 | 1,598 |
|  |  |  | 5,4 | 0,574 | 1,156 | 1,465 |
|  |  |  | 7,2 | 0,558 | 1,149 | 1,441 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,598 | 1,938 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,323 | 1,835 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,181 | 1,805 |
| 20 |  | 0,00 | 3,6 | 0,935 | 0,524 | 0,815 |
|  |  |  | 5,4 | 1,079 | 0,768 | 0,800 |
|  |  |  | 7,2 | 1,104 | 0,886 | 0,843 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,925 | 1,549 | 1,666 |
|  |  |  | 5,4 | 1,875 | 1,261 | 1,414 |
|  |  |  | 7,2 | 0,859 | 1,124 | 1,348 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,612 | 1,658 | 1,888 |
|  |  |  | 5,4 | 0,574 | 1,314 | 1,581 |
|  |  |  | 7,2 | 0,565 | 1,156 | 1,485 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,793 | 2,296 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,376 | 1,988 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,193 | 1,912 |

ДБН В.2.6-6-95 С.61

Продовження таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 0,00 | 3,6 | 1,303 | 0,406 | 0,611 |
|  |  |  | 5,4 | 1,433 | 0,676 | 0,649 |
|  |  |  | 7,2 | 1,429 | 0,829 | 0,711 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,818 | 1,202 | 1,249 |
|  |  |  | 5,4 | 0,784 | 1,113 | 1,151 |
|  |  |  | 7,2 | 0,776 | 1,068 | 1,143 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,527 | 1,288 | 1,416 |
|  |  |  | 5,4 | 0,516 | 1,151 | 1,284 |
|  |  |  | 7,2 | 0,512 | 1,094 | 1,259 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 1,387 | 1,722 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 1,211 | 1,612 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 1,117 | 1,612 |
| 22 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,506 | 0,846 |
|  |  |  | 5,4 |  | 0,800 | 0,842 |
|  |  |  | 7,2 |  | 0,944 | 0,851 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,478 | 0,879 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,228 | 1,094 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,086 | 1,106 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 1,842 | 0,856 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,339 | 1,143 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,132 | 1,142 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 2,247 | 1,308 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,667 | 1,702 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,272 | 1,733 |

ДБН В.2.6-6-95 С.62

Закінчення таблиці П5

| № п/п | Тип рами Графік (М; | ( | l, м |  |  | Kкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,632 | 0,846 |
|  |  |  | 5,4 |  | 0,881 | 0,857 |
|  |  |  | 7,2 |  | 0,977 | 0,869 |
|  |  | 2,02 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,803 | 0,932 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,338 | 1,107 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,115 | 1,112 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 2,072 | 0,986 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,465 | 1,142 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,157 | 1,151 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 2,809 | 1,308 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,835 | 1,732 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,316 | 1,768 |
| 24 |  | 0,00 | 3,6 | - | 0,410 | 0,848 |
|  |  |  | 5,4 |  | 0,722 | 0,814 |
|  |  |  | 7,2 |  | 0,904 | 0,811 |
|  |  | 2,04 | 3,6 | - | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | - | 1,205 | 0,932 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,098 | 1,047 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,042 | 1,044 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | - | 1,392 | 0,906 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,192 | 1,072 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,081 | 1,073 |
|  |  | ( | 3,6 | - | 1,819 | 1,308 |
|  |  |  | 5,4 |  | 1,504 | 1,591 |
|  |  |  | 7,2 |  | 1,218 | 1,651 |

ДБН В.2.6-6-95 С.63

Таблиця П6 - МАКСИМАЛЬНІ ЗГИННІ МОМЕНТИ В СТОЯКАХ РАМ

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  | 5,4 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | 7,2 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,46 | 0,46 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,49 |
|  |  |  | 7,2 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 2 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,67 | 0,91 |
|  |  |  | 5,4 | 0,66 | 0,79 |
|  |  |  | 7,2 | 0,71 | 0,69 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,39 | 0,58 |
|  |  |  | 5,4 | 0,40 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,45 | 0,44 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.64

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,71 | 0,72 |
|  |  |  | 5,4 | 0,74 | 0,75 |
|  |  |  | 7,2 | 0,71 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,43 | 0,45 |
|  |  |  | 5,4 | 0,47 | 0,49 |
|  |  |  | 7,2 | 0,43 | 0,45 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,77 | 0,72 |
|  |  |  | 5,4 | 0,73 | 0,74 |
|  |  |  | 7,2 | 0,73 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,50 | 0,48 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.65

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,77 | 0,72 |
|  |  |  | 5,4 | 0,73 | 0,74 |
|  |  |  | 7,2 | 0,73 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,50 | 0,48 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 6 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,80 | 0,75 |
|  |  |  | 5,4 | 0,82 | 0,84 |
|  |  |  | 7,2 | 0,82 | 0,84 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,60 | 0,63 |
|  |  |  | 5,4 | 0,61 | 0,63 |
|  |  |  | 7,2 | 0,64 | 0,67 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.66

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,83 | 0,84 |
|  |  |  | 5,4 | 0,87 | 0,87 |
|  |  |  | 7,2 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,61 | 0,63 |
|  |  |  | 5,4 | 0,68 | 0,68 |
|  |  |  | 7,2 | 0,76 | 0,73 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,74 | 0,82 |
|  |  |  | 5,4 | 0,78 | 0,82 |
|  |  |  | 7,2 | 0,82 | 0,86 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,48 | 0,56 |
|  |  |  | 5,4 | 0,56 | 0,54 |
|  |  |  | 7,2 | 0,61 | 0,67 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.67

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,74 | 0,76 |
|  |  |  | 5,4 | 0,73 | 0,72 |
|  |  |  | 7,2 | 0,76 | 0,69 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,52 | 0,51 |
|  |  |  | 5,4 | 0,51 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,52 | 0,50 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 10 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,70 | 0,73 |
|  |  |  | 5,4 | 0,73 | 0,75 |
|  |  |  | 7,2 | 0,71 | 0,74 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,47 | 0,49 |
|  |  |  | 5,4 | 0,48 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95С 68.

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,69 | 0,81 |
|  |  |  | 5,4 | 0,68 | 0,76 |
|  |  |  | 7,2 | 0,71 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,52 | 0,55 |
|  |  |  | 5,4 | 0,48 | 0,53 |
|  |  |  | 7,2 | 0,51 | 0,52 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 12 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,73 | 0,74 |
|  |  |  | 5,4 | 0,73 | 0,76 |
|  |  |  | 7,2 | 0,72 | 0,74 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,49 | 0,51 |
|  |  |  | 5,4 | 0,47 | 0,49 |
|  |  |  | 7,2 | 0,46 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.69

Продовження таблицы П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,71 | 0,81 |
|  |  |  | 5,4 | 0,69 | 0,78 |
|  |  |  | 7,2 | 0,74 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,47 | 0,56 |
|  |  |  | 5,4 | 0,46 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,49 | 0,47 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 14 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,73 | 0,72 |
|  |  |  | 5,4 | 0,75 | 0,76 |
|  |  |  | 7,2 | 0,72 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,46 | 0,47 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.70

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,72 | 0,78 |
|  |  |  | 5,4 | 0,69 | 0,77 |
|  |  |  | 7,2 | 0,75 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,50 | 0,54 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,51 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 16 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,74 | 0,72 |
|  |  |  | 5,4 | 0,74 | 0,75 |
|  |  |  | 7,2 | 0,73 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,48 | 0,49 |
|  |  |  | 5,4 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,49 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.71

Продовження таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,73 | 0,77 |
|  |  |  | 5,4 | 0,70 | 0,76 |
|  |  |  | 7,2 | 0,74 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,49 | 0,52 |
|  |  |  | 5,4 | 0,48 | 0,50 |
|  |  |  | 7,2 | 0,50 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 18 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,73 | 0,73 |
|  |  |  | 5,4 | 0,74 | 0,75 |
|  |  |  | 7,2 | 0,72 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,50 | 0,49 |
|  |  |  | 5,4 | 0,49 | 0,48 |
|  |  |  | 7,2 | 0,51 | 0,50 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

# ДБН В.2.6-6-95 С.72

Закінчення таблиці П6

| № п/п | Тип рами Графік | ( | l, м | Кв | Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,72 | 0,76 |
|  |  |  | 5,4 | 0,71 | 0,77 |
|  |  |  | 7,2 | 0,73 | 0,72 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,51 | 0,52 |
|  |  |  | 5,4 | 0,50 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,50 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |
| 20 |  | 2,02 | 3,6 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 5,4 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 7,2 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4,04 | 3,6 | 0,74 | 0,75 |
|  |  |  | 5,4 | 0,72 | 0,74 |
|  |  |  | 7,2 | 0,73 | 0,73 |
|  |  | 8,08 | 3,6 | 0,52 | 0,50 |
|  |  |  | 5,4 | 0,48 | 0,51 |
|  |  |  | 7,2 | 0,47 | 0,48 |
|  |  | ( | 3,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 5,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7,2 | 0,000 | 0,000 |

ДБН В.2.6-6-95 С.73

Таблиця П7

| №№ п/п | Переріз | Графік площі перерізу арматури А-III |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ригель в прольоті |  |
| 2 | Ригель на опорі |  |

ДБН В.2.6-6-95 С.74

Закінчення таблиці П7

| №№ п/п | Переріз | Графік площі перерізу арматури А-III |
| --- | --- | --- |
| 3 | Стояк |  |

Примітка. Таблиця площ поперечного перерізу стержнів, см2 .

| Кількість, шт. | Діаметр, мм |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1 | 0,283 | 0,503 | 0,758 | 1,131 | 1,539 | 2,011 | 2,545 | 3,142 |
| 2 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 4,02 | 5,09 | 6,29 |
| 3 | 0,85 | 1,51 | 2,36 | 3,39 | 4,62 | 6,03 | 7,63 | 9,41 |
| 4 | 1,13 | 2,01 | 3,14 | 4,52 | 6,16 | 8,04 | 10,18 | 12,56 |

ДБН В. 2.6-6-95 С.75

П3 Приклади розрахунку архітектурно-будівельних показників

П3.1 Розрахунок токсичної безпеки та мас продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (( = 40 кг/м3), що утворюються при пожежі в приміщенні будинку ситеми "Пластбау"

П3.1.1 Будинок: 3-х поверховий 12-квартирний житловий будинок в конструкціях "Пластбау". Будівельний об'єм вище відм. ±0,000 - 2978,29 м3.

Приміщення, в якому виникла пожежа: житлова кімната розмірами в плані 3,5 м х 4,8 м.

Конструкція, які огороджують приміщення та площі їх поверхонь з вирахуванням отворів:

| Перекриття верхнє Стіна (3,5 м) Стіна (3,5 м) Стіна (4,8 м) з отвором Перегородка (4,8 м) з отвором | 3,5 ( 4,8 = 16,8 м2 3,5 ( 2,8 = 9,8 м2 3,5 ( 2,8 = 9,8 м2 (1,5 м ( 1,5 м) 4,8 ( 2,8 - 1,5 ( 1,5 = 11,19 м2 (2,1 м ( 0,9 м) 4,8 ( 2,8 - 2,1 ( 0,9 = 11,55 м2 |
| --- | --- |

Захист огороджувальних поверхонь: цементно-піщана штукатурка завтовшки 30 мм.

Діаграми утворення температурних шарів по товщині пінополістирольної конструкції (рисунок П1) побудовані на основі теоретичних даних, одержаних при розв'язанні задачі теплопровідності в поперечному напрямку трьохшарової полістирольної конструкції (цементно-піщана штукатурка 30 мм, пінополістирол 280 мм, цементно-піщана штукатурка 10 мм з зовнішньої сторони). Алгоритм задачі та реалізація її у вигляді програми на мові "Фортран" для ЄС ЕОМ розроблені на кафедрі "Будівельної механіки" КДТУБА. Розв'язувальні рівняння одержані з вихідних рівнянь просторової задачі термопружності.

Для одержання аналогічних експериментальних залежностей повинні бути проведені експерименти в вогневих печах (зі стандартним температурним режимом) з розстановкою температурних датчиків (термопар) по товщині конструкції.

Таблиці мас продукту термоокислювальної деструкції пінополістиролу з 1 м2 поверхні конструкції в діапазоні температур стандартного теплового режиму вогневого впливу (табл. П8-П9) побудовані за експериментальними даними термоокислювальної деструкції пінополістиролу в діапазоні температур 0-700°С та даними про розподіл температур по товщині конструкцій.

Таблиця коефіцієнтів, що враховують суцільність пінополістиролу по товщині конструкцій (табл. П10).

Коефіцієнти використовуються для більш точного врахування маси пінополістиролу, що підлягає термоокислювальній деструкції в складі конструкції. Коефіцієнти відображають особливості розподілу об'єму пінополістиролу по товщині конструкції (перекриття, стіни, перегородки) або, іншими словами, відображають форму пінополістирольних елементів (опалубка стін, перекриття та перегородки) системи "Пластбау".

П3.1.2 Розрахунок мас продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу, які утворюються при пожежі в приміщенні (3,5 ( 4,8 ( 2,8 = 47,04 м3 ) та їх токсичної безпеки при часу вогневого впливу 30 хвилин.

П3.1.2.1 За діаграмою утворення температурних шарів по товщині пінополістирольної конструкції (рисунок П1), що відповідає 30 хв. стандартного вогневого впливу визначаємо, що до цього часу очікується утворення 3-х температурних шарів термодеструкції пінополістиролу:

Тсл - 100°С завтовшки 22,0 мм;

Тсл - 200°С завтовшки 16,3 мм;

Тсл - 300°С завтовшки 10,0 мм.

П3.1.2.2 Площі поверхонь конструкцій приміщення, що підлягають вогневому впливу (за вихідними даними):

- конструкції стін - 9,8 + 9,8 + 11,19 = 30,79 м2;

- конструкція перекриття - 16,8 м2;

- конструкція перегородки - 11,55 м2.

ДБН В.2.6-6-95 С.76

Рисунок П1 – Діаграма утворення температурних шарів по товщині полістирольної стіни при стандартному тепловому режимі вогневого впливу.

# ДБН В.2.6-6-95 С.77

Рисунок П1. ( Закінчення )

# ДБН В.2.6-6-95 С.78

Таблиця П8 - Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (об'ємна вага - 40 кг/м3) з 1-го м2 поверхні конструкції (стіни, перекриття), захищеної цементно-піщаною штукатуркою завтовшки 30 мм, при стандартному тепловому режимі вогневого впливу з розбивкою по температурних шарах.

| Час вогневого впливу | Темпе-ратур-ний шар, (С | Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу в мг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бензол | Толуол | Ксилол | Пропил-бензол та його ізомери | Стирол | Метил-стирол | Первинні спирти | Вторинні спирти, ефіри | Третинні спирти | Ацетон | Парафіни | Оле- фіни + нафтени, С2+С9 | Дієни, С3-C8 |
| 10 хв | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 8600 | - | - | - | - | 8300 | 137000 | 96000 | 82000 |
|  | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 19030 | - | - | - | - | 18300 | 301584 | 210816 | 180800 |
| 20 хв | 200 | 2153 | 3299 | 118900 | 19700 | 5940 | 13100 | 4680 | 34240 | 10296 | 14508 | 44460 | 73944 | 37910 |
|  | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 22880 | - | - | - | - | 22000 | 362560 | 253440 | 217360 |
| 30 хв | 200 | 2999 | 44988 | 165608 | 35208 | 82804 | 18256 | 6520 | 47596 | 14344 | 20212 | 61940 | 103016 | 52812 |
|  | 300 | 3600 | 33200 | 106800 | 21600 | 54400 | 19600 | 6400 | 17200 | 12400 | 24400 | 28800 | 47200 | 23600 |
|  | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 36400 | - | - | - | - | 35000 | 576800 | 403200 | 345800 |
|  | 200 | 3993 | 59892 | 220472 | 36456 | 110236 | 24304 | 8680 | 63364 | 19096 | 26908 | 82460 | 137144 | 70308 |
|  | 300 | 5976 | 55112 | 177288 | 35856 | 90304 | 32536 | 10624 | 28552 | 20584 | 40504 | 47808 | 78352 | 39176 |
| 60 хв | 400 | 1404 | 15444 | 28080 | - | 204048 | 936 | 234 | 936 | - | 936 | 10296 | 13572 | 6552 |
|  | 500 | 4000 | - | 29200 | - | 243600 | 3600 | 400 | 19600 | - | 10400 | 36000 | 28000 | 20800 |
|  | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 45032 | - | - | - | - | 43300 | 713586 | 498816 | 427804 |
|  | 200 | 5207 | 78108 | 287528 | 47544 | 143744 | 31696 | 11320 | 82636 | 24904 | 35092 | 107540 | 178856 | 91692 |
|  | 300 | 7200 | 66400 | 213600 | 43200 | 108800 | 39200 | 12800 | 34400 | 24800 | 48800 | 57600 | 94400 | 47200 |
| 90 хв | 400 | 2004 | 22044 | 40008 | - | 291248 | 1336 | 344 | 1336 | - | 1336 | 14696 | 19372 | 9352 |
|  | 500 | 6000 | - | 43800 | - | 365400 | 5400 | 6000 | 29400 | - | 15600 | 54000 | 42000 | 31200 |
|  | 600 | СЛ | - | 25200 | - | 495600 | 11400 | - | - | - | - | 22200 | 28200 | 16800 |
|  | 100 | СЛ | СЛ | - | - | 48568 | - | - | - | - | 46700 | 769616 | 537984 | 461396 |
|  | 200 | 5520 | 82800 | 304800 | 50400 | 152400 | 33600 | 12000 | 87600 | 26400 | 37200 | 114000 | 189600 | 97200 |
|  | 300 | 2796 | 77356 | 248844 | 50328 | 126752 | 45668 | 14912 | 40076 | 28892 | 56852 | 67104 | 109972 | 54988 |
| 120 хв | 400 | 2400 | 26400 | 48000 | - | 348800 | 1600 | 400 | 1600 | - | 1600 | 17600 | 23200 | 11200 |
|  | 500 | 600 | - | 43800 | - | 365400 | 5400 | 6000 | 29400 | - | 15600 | 54000 | 42000 | 31200 |
|  | 600 | СЛ | - | 25200 | - | 495600 | 11400 | - | - | - | - | 22200 | 28200 | 16800 |
|  | 700 | 48000 | - | - | - | 352000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# ДБН В.2.6-6-95 С.79

Таблиця П9 - Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (об'ємна вага - 40 кг/м3) з 1-го м2 поверхні конструкції (стіни, перекриття), захищеної цементно-піщаною штукатуркою завтовшки 30 мм, при стандартному тепловому режимі вогневого впливу

| №№ пп | Найменування продуктів (компонентів) | Одиниця виміру | Час вогневого впливу (стандартний режим), хв |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 1 | Бензол | мг | СЛ | 2153 | 6599 | 15373 | 20411 | 64716 |
| 2 | Толуол | мг | СЛ | 3299 | 78188 | 130448 | 166552 | 186556 |
| 3 | Ксилол | мг | - | 118900 | 272408 | 455040 | 610136 | 1060644 |
| 4 | Пропилбензол та його ізомери | мг | - | 19700 | 56808 | 72312 | 90744 | - |
| 5 | Стирол | мг | 8600 | 24970 | 160084 | 684588 | 1449844 | 1889520 |
| 6 | Метилстирол | мг | - | 13100 | 37856 | 61376 | 89032 | - |
| 7 | Первинні спирти | мг | - | 4680 | 12920 | 23538 | 30454 | - |
| 8 | Вторинні спирти, ефіри | мг | - | 34240 | 64796 | 112452 | 147772 | - |
| 9 | Третинні спирти | мг | - | 10296 | 26744 | 39680 | 49704 | - |
| 10 | Ацетон | мг | 8300 | 32808 | 66612 | 113748 | 144128 | - |
| 11 | Парафіни | мг | 137000 | 346044 | 453300 | 753364 | 969620 | - |
| 12 | Олефіни + нафтени, С2+С9 | мг | 96000 | 284760 | 403656 | 660268 | 861644 | - |
| 13 | Дієни, С3-С8 | мг | 82000 | 218710 | 293772 | 482636 | 624048 | - |

ДБН В.2.6-6-95 С.80

Таблиця П 10 - Поправочні коефіцієнти, що враховують суцільність пінополістиролу по товщині конструкцій (стін, перекриття, перегородок)

| Стінові конструкції | Перекриття | Перегородки |
| --- | --- | --- |
| Діапазон шару, мм | Кст | Діапазон шару, мм | Кпер | Діапазон шару, мм | К |
| 0 ( ( ( 60 | 1,00 | 0 ( ( ( 30 | 1,00 | 0 ( ( (100 | 1,0 |
| 60 < ( ( 110 | 0,30 | 30 < ( ( 45 | 0 |  |  |
| 110 < ( ( 170 | 0,47 | 45 < ( ( 145 | 0,37 |  |  |
| 170 < ( ( 220 | 0,30 | 145 < ( ( 190 | 0,70 |  |  |
| 220 < ( ( 280 | 1,00 |  |  |  |  |

П3.1.2.3 Поправочні коефіцієнти, які враховують суцільність полістиролу за товщиною конструкції (табл. П10):

Тсл = 100°С; Кст = 1,0; Кпер = 0,76; К = 1,0

Тсл = 200°С; Кст = 1,0; Кпер = 1,0;   К = 1,0

Тсл = 300°С; Кст = 1,0; Кпер = 1,0;   К = 1,0.

П3.1.2.4 За таблицею П8 з урахуванням часу 30 хв вогневого впливу, поверхонь конструкції та поправочних коефіцієнтів К визначаєм маси продуктів термоокислювальної деструкції (табл. П11) з розділенням за конструкціями (стіни, перекриття, перегородка).

П3.1.2.5 Підсумовуючи маси продуктів термоокислювальної деструкції за окремими конструкціями (стіни, перекриття, перегородка), одержуємо загальну масу продуктів деструкції, яка виникла при стандартній пожежі в приміщенні (47,04 м3) на 30-й хвилині (М30):

М30 = 66,080 кг + 28,946 кг + 22,335 кг = 117,361 кг = 117361 г.

П3.1.2.6 Знаходимо фактичну відносну масу дестругованого полістиролу, вважаючи що розповсюдження газоповітряної суміші з вогнища пожежі здійснюється без перешкод по всьому будинку (будівельний об'єм - 2978,29 м3):

; Маду = 25,6 г/м3 ,

тобто при цементно-піщаній штукатурці завтовшки 30 мм кількість термодестругованого пінополістиролу перевищує нормативне значення АДУ. Вимагається збільшення товщини штукатурки, або скорочення часу евакуації до 15 хв, або знизити об'ємну вагу пінополістиролу до      20 кг/м3.

П3.2 Проектування будинку в складних умовах будівництва

Розроблено проект 3-х поверхового будинку, надземна частина якого вирішена в конструкціях системи "Пластбау", а підземна - у вигляді системи перехресних стін, виконаних з монолітного залізобетону. В розрахунках згинними та зсувними жорсткостями надземної частини будинку знехтуємо.

План стін, поперечний переріз будинку та розрахункові навантаження на рівні низу фундаментів наведені на рисунку П2.

Вибір варіанту підземної частини для будинку на підроблюваній території. Характеристики ґрунтової частини основи: очікуваний максимальний нахил земної поверхні ін = 0,0035; крен будинку внаслідок неоднорідності грунту іс = 0; розрахункова висота уступу в основі h = 8 см; лінії уступів проходять перпендикулярно несучим стінам підземної частини будинку; відносні горизонтальні деформації ( = 0,005; середнє осідання будинку s = 2,6 см; граничний опір грунтової основи Rпp = 0,415 МПа; коефіцієнт тертя по шву ковзання f = 0,15; об'ємна маса ґрунтової основи ( = 1,7 т/м3; кут внутрішнього тертя ( = 15°; питоме зчеплення с = 0,02 МПа; модуль деформації Е = 15 МПа.

Проектом передбачено три варіанти фундаментів (табл. П12), для яких середній тиск під підошвою фундаменту р = 0,21 МПа.

ДБН В.2.6-6-95 С.81

Таблиця П11

| №№ | Найменування продуктів термодеструкції | Маса продуктів в мг ( 10 –3 для конструкцій при Тсл °С та К |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стіни (А -30,79 м2) | Перекриття (А-16,8 м2) | Перегородки (А-11,55м2) |
|  |  | 100 1 | 200 1 | 300 1 | Загальна маса | 100 0,76 | 200 1 | 300 1 | Загальна маса | 100 1 | 200 1 | 300 1 | Загальна маса |
| 1 | Бензол | СЛ | 92 | 110 | 203 | СЛ | 50 | 60 | 110 | СЛ | 34 | 41 | 76 |
| 2 | Толуол | СЛ | 1385 | 1022 | 2407 | СЛ | 755 | 557 | 1313 | СЛ | 519 | 383 | 903 |
| 3 | Ксилол | - | 5099 | 3288 | 8387 | - | 2782 | 1794 | 4576 | - | 1912 | 1233 | 3146 |
| 4 | Пропилбензол та його ізомери | - | 1084 | 665 | 1749 | - | 591 | 362 | 954 | - | 406 | 249 | 656 |
| 5 | Стирол | 704 | 2549 | 1674 | 4928 | 292 | 1391 | 913 | 2597 | 264 | 956 | 628 | 1848 |
| 6 | Метилстирол | - | 562 | 603 | 1165 | - | 306 | 329 | 635 | - | 210 | 226 | 437 |
| 7 | Первинні спирти | - | 200 | 197 | 397 | - | 109 | 107 | 217 | - | 75 | 73 | 149 |
| 8 | Вторинні спирти, ефіри | - | 1465 | 529 | 1995 | - | 799 | 288 | 1088 | - | 549 | 198 | 748 |
| 9 | Третинні спирти | - | 441 | 381 | 823 | - | 240 | 208 | 449 | - | 165 | 143 | 308 |
| 10 | Ацетон | 677 | 622 | 751 | 2050 | 280 | 339 | 409 | 1030 | 254 | 233 | 281 | 769 |
| 11 | Парафіни | 11163 | 1907 | 886 | 13957 | 4629 | 1040 | 483 | 6153 | 4187 | 715 | 332 | 5235 |
| 12 | Олефіни + нафтени, С2+С9 | 7803 | 3171 | 1453 | 12428 | 3235 | 1730 | 792 | 5759 | 2927 | 1189 | 545 | 4662 |
| 13 | Дієни, С3-С8 | 6692 | 1626 | 726 | 15585 | 2775 | 887 | 396 | 4058 | 2510 | 609 | 272 | 3393 |
| Всього |  | 66079 |  | 28945 |  | 22334 |

ДБН В.2.6-6-95 С.82

Рисунок П2 - План стін підвалу. Розрахункові навантаження (кн/м).

# ДБН В.2.6-6-95 С.83

Таблиця П12

| Узагальнені зусилля | Числові значення узагальнених зусиль для варіантів |
| --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |
| [Mоп], [Mов] (кн м) | 20200 | 15500 | 12300 |
| [Qоп], [Qов] (кн) | 5002 | 4383 | 2715 |

Крім того при виборі варіанту користуємось наведеними в складі проекту графіками залежності відносного нахилу будинку та зусиль від відносної висоти уступу (i/s - f(h/s) (рисунок П3), (рисунок П4) та (рисунок П5), та відстанню між рівнодійними сил, викликаних горизонтальними деформаціями основи е = 2,55 м.

Обчислюємо параметри:

Далі з графіка П3 iy/s = 0,23, звідки іу = 0,23 ( 0,026 = 0,006.

Для випадку ін+ іс = 0,0035 (0,0035 ( 0,25 ( 0,006) маємо:

і = 0,8 ( 0,0035 + 0 + 0,006) = 0,0076 < 0,008.

Отже, застосування вирівнюючих пристроїв не вимагається.

За графіками рисунків П4, П5 визначаємо:

;

; (графік не наведений).

У відповідності з п.2.4.2.22 даних норм, визначаємо Т = 3413,4 кН. При одночасному досягненні максимальних значень вертикальних (h = 8 см) та горизонтальних (( = 5 мм/м) деформацій підроблюваної основи, підземна частина будинку повинна сприймати узагальнений згинний момент:

.

У відповідності з п. 2.4.2.33 даних норм та табл. П12 виконуємо порівняння несучої здатності запроектованих варіантів з одержаними значеннями узагальнених зусиль. Для умов будівництва, що розглядаються, підземну частину будинку слід приймати за варіантом №2 з допустимими узагальненими зусиллями:

[Моп] = [Мов] = 15500 кН м  > 15232 кН м

[Qоп] = [Qов] = 4383 кН        >  3428 кН.

Приклад розрахунку будинку на вплив вертикальних та горизонтальних деформацій основи на просадних грунтах. Розміри, конфігурація будинку в плані, навантаження на фундаменти, прийняті як в попередньому прикладі. Жорсткісні характеристики залізобетонних стін підземної частини визначиться наступним чином.

Згинна жорсткість залізобетонних елементів на ділянках без тріщин визначається за ф.195, ф.228 "Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях", ч. 11, "Промышленные и гражданские здания" (М., 1986 г.),

[ЕI]пр = 0,85 Eб Іпр kп/c,

де 0,85 - коефіцієнт умов роботи бетону табл.15 СНіП 2.03.01-84;

Еб = 27-103 МПа - початковий модуль пружності для бетону кл. В20 табл. 18 СНіП 2.03.01-84;

kп = 0,85 - коефіцієнт, що враховує вплив короткочасної повзучості бетону, п.2.24 СНіП 2.03.01-84;

с = 2 - коефіцієнт, що враховує вплив тривалої повзучості бетону табл. 34 СНіП 2.03.01-84;

Іпр - момент інерції приведеного перерізу (з урахуванням арматури) відносно його центра ваги.

Для сильно армованих елементів Іпр = 1,15 Iб;

Іб - момент інерції перерізу бетону відносно його центра ваги.

Для внутрішніх стін цоколю на ділянках без отворів визначається жорсткість при згині наступним чином (рисунок П6,а).

Площа перерізу бетону:

f1 = 0,3 ( 2,45 = 0,885 м2;

F2 = 0,5 ( 0,4 = 0,2 м2;

Fб = 0, 885 + 0,2 = 1,085м2.

ДБН В.2.6-6-95 С.84

Рисунок П3 – Залежність відносного нахилу                             Рисунок П4  -  Залежність                                                 Рисунок П5  -  Залежність

будинку від відносної висоти уступу.                                        від  та .                                                    та   від  та .

# ДБН В.2.6-6-95 С.85

Статичний момент відносно низу фундаменту:

S1 = F1 ( a1 = 0,885 ( 1,475 = 1,32 м3;

S2 = F2 ( a2 = 0,2 ( 0,2 = 0,04 м3;

S= 1,32 + 0,04= 1,36м3.

Відстань від низу фундаменту до центра ваги перерізу:

Момент інерції бетонного перерізу:

;

Іпр = 1,15 Iб = 1,15 ( 0,9095 = 1,045 м4 ;

[ЕІ]пр = 0,85 ( 27(103 ( 1,045 ( 0,85/2 = 10,2 (103 МПа м4.

Зсувна жорсткість визначається у відповідності з п. 2.16 СНіП 2.03.01-84

GF = 0,4ЕбFб = 0,4 ( 27 (103 (1,085 = 11,7 ( 103 МПа м2.

Аналогічно визначаються жорсткісні характеристики зовнішніх стін та внутрішніх стін, ослаблених отворами (рисунок П6 б, в).

Будинок будується на просадній товщі потужністю Н = 26,7 м. Для захисту будинку від просадних деформацій під фундаменти влаштовується двохшарова ущільнена грунтова подушка завтовшки               hущ = 2,5м. Просадні грунти нижче ущільненої подушки - однорідні суглинки. Розрахунковий тиск на основу з ущільненого грунту визначається за ф. (31) даних норм.

Середня осадка будинку на незамоченій основі склала sф = 0,015 м (визначається розрахунком за         ф. (42) даних норм).

Стискувана товща Нc = 3,25 м.

Розрахунок осідання за ф. 122 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)", (Москва, 1986 р.) при підсумовуванні по всій просадній товщі, де не усунено просадочності (величина просадної товщі мінус глибина закладення фундаментів та мінус товщина ущільненого шару - для даного прикладу Hs1,g = 26,7 - 2,0 - 2,5 = 22,2 м) дав розрахункове значення можливого осідання Ss1,g = 0,2 м. Осідання, викликане тиском фундаментів, усунено за рахунок влаштування ущільненої подушки.

При замочуванні з підвалу через ущільнену подушку на площі bw>Hs1,g (ф.129 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)", (Москва, 1986 р.) розрахункове осідання складає s's1,g = Ss1,g = 0,2 м. Розрахункова довжина криволінійної ділянки осідання грунту від власної ваги визначається за ф. (37):

r = H' s1,g (0,5 + m( tg() = 22,2 ( 1,35 = 30 м.

Значення (0,5 + m( tg() = 1,35 ( прийнято за табл. 14.

Критичні параметри просадної воронки, при яких в будинку виникають найбільші розрахункові зусилля, визначаються за п.2.5.3.8. даних норм:

при

.

Середня жорсткість основи СII в межах зони зволоження обчисляється за ф. (34).

Середній коефіцієнт зниження жорсткості основи mcII визначається в залежності від розрахункової довжини криволінійної ділянки осідання грунту від власної ваги r, напівдовжини будинку L/2 та степеня змінності стискування основи ((II за ф. (35), (36).

Для його визначення за ф. (38), (39), обчисляємо:

ДБН В.2.6-6-95 С.86

а - внутрішня стіна; б - внутрішня стіна з отвором; в - зовнішня стіна.

Рисунок П6 - Конструкція підземної частини будинку.

a - замочування в торці, зміщення основи, епюра жорсткості основи; б - замочування в середині, зміщення основи, епюра жорсткості основи.

СII = mcII( С; mcIІ = 0,339.

Рисунок П7 - Розрахункові схеми зміщення основи під будинком.

ДБН В.2.6-6-95 С.87

при

Розрахункові схеми переміщення основи під будинком та умовні епюри жорсткості основи при замочуванні в торці та в середині наведені на рисунку П7.

Після розв'язання контактної задачі з урахуванням одержаних даних, розрахункові зусилля М та Q порівнюються з граничними значеннями для вибраного в попередньому прикладі варіанту.

На горизонтальні деформації виконуємо розрахунок стрічкового фундаменту по осі Д (див. рисунок ПІ), виходячи з наступних умов:

максимальне осідання від власної ваги грунту S s1,g = 0,5 м;

розрахункова довжина криволінійної ділянки осідання грунту r = 36,5 м;

горизонтальний коефіцієнт жорсткості основи, визначений з урахуванням його пониження при зволоженні Сcд = 83, 66 тс/м2;

відносна горизонтальна деформація:

;

максимальне значення горизонтальної деформації поверхні грунту:

Us1 = 0,5 ( r = 0,5 ( 0,006 ( 36,5 = 0,11 м;

;

z = 0,94 - з розв'язаного рівняння (49).

Зусилля Nт, викликане силами тертя грунту, що зсувається по підошві фундаменту, визначається за формулою (51):

.

Довжина розрахункової ділянки lт за ф. (53):

lт = 18,9[1/4(l,92-2( 0,942)+(1 + 0,94-1,9)]= 8,9м.

Так, як кількість поперечних стін на розрахунковій ділянці дорівнює двом,

Nтп = 2Nтпi =2( 19,38т = 387,6 кН

Сумарне поздовжнє зусилля:

N = nt + Nтп + Nб + Nд = 226 + 387,6 + 1,5 + 10,0 = 625,1 кН.

ДБН В.2.6-6-95 С.88

## ЗМІСТ

1 Загальні положення	1

2 Проектування будинків	3

2.1 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення	3

2.1.1 Відсіки, деформаційні шви, планувальні та конструктивні схеми	3

2.1.2 Матеріали	5

2.1.3 Конструкції підземної частини будинків	6

2.1.4 Зовнішні стіни	7

2.1.5 Внутрішні стіни та перегородки	8

2.1.6 Перекриття	8

2.2 Основні розрахункові вимоги	8

2.3 Визначення показників вогнестійкості конструкцій та токсичності при пожежі	10

2.4 Особливості проектування будинків для спорудження на підроблюваних територіях	14

2.5 Особливості проектування будинків для будівництва на просадних грунтах	28

3 Виконання робіт по зведенню та правила приймання будинків	36

3.1 Види та послідовність робіт, машини та обладнання	36

3.2 Технологічні вимоги до організації та технології виконання робіт	37

3.3 Пожежна безпека при виконанні робіт	38

3.4 Особливості зведення будинків на підроблюваних територіях	38

3.5 Особливості зведення будинків на просадних грунтах	39

4 Вказівки по експлуатації будинків	39

4.1 Введення будинків в експлуатацію	39

4.2 Технічне обслуговування	39

4.3 Пожежна та екологічна безпека	40

ДОДАТОК

Посібник по визначенню архітектурно-будівельних показників будинків для

звичайних та складних умов будівництва	41

П1 Вертикальні навантаження на елементи конструкцій та їх сполучення	41

П2 Дані для проектування елементів конструкцій	49

П3 Приклади розрахунку архітектурно-будівельних показників	75